## Slide 1
ISO-PLANE ESTACA BORDEAUX
3A filière aéronautique
POINAUD Esteban
DELBART Hugo
GAUCHET Lucas
GIRARDEL Maxence
LEFEVRE Pierre
PÉRON Tristan
Notes: Esteban

## Slide 2: I – Introduction et organisation
Trombinoscope ISO-PLANE Bordeaux
Bilan des compétences
Présentation concept
Projet collaboratif
Cahier des charges
Nos objectifs
Analyse fonctionnelle
OBS
WBS
RACI
GANTT
Nos livrables
2
Notes: Esteban

## Slide 3
DELBART Hugo
GAUCHET Lucas
PÉRON Tristan
POINAUD Esteban
GIRARDEL Maxence
LEFEVRE Pierre
RDM
Marché
Plan 2D
Chef de projet
Généralisation
Aéro
3
Trombinoscope ISO-PLANE Bordeaux
Notes: Esteban

## Slide 4: Bilan des compétences
AA et critères évaluations Projets 3A et 4A.pdf
Notes: Esteban

## Slide 5: Acquis d’apprentissage
Compétences techniques :
  Etude de marché : Comparaison économique de plusieurs projet similaire.
  Comparaison technique : Calculs Cx, Cz ainsi que plusieurs côtes géométriques
  Gestion de projet : Diagramme : OBS, WBS, RACI et GANTT.
Compétences transverses :
  Travails d’équipe : Organisation des tâches, communication et gestion des problématiques.
  Autonomie : Prise d’initiative, gestion des réunions et organisation du planning
5
Notes: Esteban

## Slide 6: Qu'est-ce que ISO-PLANE ?
Problématique
  Le plus petit avion-cargo existant capable de transporter un conteneur ISO de 20 pieds (EVP) est le C-130 Hercules, mais il est trop lourd et trop grand pour atterrir sur certaines pistes.
Solution
  L’ISO-Plane a donc été pensé pour être un avion-cargo :
    Ayant les dimensions adaptées pour transporter un conteneur EVP (Equivalent 20 pieds)
    Permettant de répondre aux besoins du marché de transport actuel
    Capable de manipuler (Lever et déposer) un conteneur EVP tout en restant au poste de pilotage de l’avion et du camion
    De petite taille et moyen courriel capable d’atterir sur des courtes pistes
C-130 Hercules
Prototype ISO-PLANE
Conteneur de 20 pieds
Notes: Esteban

## Slide 7: Projet collaboratif
Lesser open bee License 1.3 chap 2 Open source
Projet en plusieurs groupes ESTACA (BDX, SQY)
Autre établissement (Lycée Technique Diderot, Conception détaillée portes soute)
Projet entre plusieurs promotion ESTACA (Depuis 2012)
Notes: Esteban

## Slide 8: Cahier des charges général
Objectif
  Être capable charger / déposer un conteneur de 20 pieds au sol de manière autonome depuis le cockpit
Cockpit
  2 pilotes
  Accès par escalier
  Toilettes accessibles depuis le cockpit
  Porte pressurisée reliant cockpit et soute
Structure
  APU sous le cockpit
  Radar dans le nez
  Dérive à l’arrière
  Train avant motorisés (Electriques marche avant/arrière)
  2 couchettes
Ailes
  Ailes mi-hautes
  Caisson central
  2 moteurs Pratt & Wittney PW150A
  Trains principaux de Q400 (Sous les moteurs)
  Atterrissage sur piste
Soute
  Soute pressurisée
  Passage possible sur le côté du conteneur
  Ouverture permettant la dépose au sol et sur un camion
  Chargement possible de 1 conteneur de 20 pieds, 2x10pieds, palette ISO, autres avec plancher
  Hauteur du conteneur variable (>=1/2 hauteur)
  Levage par bras mécaniques rétractables mécanisés automatiques
  Fonction de largage d’eau possible
  2 jump seat minimum possibles dans la soute
  Porte de soute ouverte « Version Bombardier d’eau »
Notes: Esteban

## Slide 9: Nos objectifs – ISO Plane BDX
Revue de projet générale de l’avion
  Etude de marché
  Types d’usage
  Mission / Etapes
  Revoir présentation générale du projet
  Communiquer / Feedback
Crédibiliser les données techniques et les mécanismes
  Masse MTOW / Puissance
  Plans 2D / Centrage / Vol à vide / Plein
  Processus de chargement
  Porte de soute (Lycée Diderot)
Etudes détaillées
  Maquettes 3D en lien avec le groupe de ESTACA SQY (Ext. aéro, interne RDM, maquette communication, maquette impression 3D)
  RDM
  Aéro
Notes: Esteban

## Slide 10: Analyse fonctionnelle
FP : Transporter un conteneur
Transport conteneur
Stabilisation via Twists Locks
Minimiser les vibrations
Protection contre conditions extérieures
Levage / Dépôt sans dommages
Alignement précis
Portance suffisante
Centre de gravité stable
Réduction de la trainée
Systèmes de secours
Simulation des charges dynamiques
ISO PLANE
Renforcer points critiques du fuselage
Manutention autonome
Vol performant
Respect des normes de sécurité
FC1 : Manutention autonome
FC2 : Vol performant
FC3 : Respect des normes de sécurité
FP
FC 1
FC 2
FC 3
FC4 : Bombardier d’eau
Déverrouillage Verrouillage
Alignement précis
Bombardier d’eau
FC 4
10
Notes: Esteban

## Slide 11: OBS (Organizational Breakdown Structure)
Dutertre Xavier
(Techno Plane)
Chef de projet
Poinaud Esteban
Péron Tristan
Delbart Hugo
Girardel Maxence
Lefevre Pierre
Gauchet Lucas
Notes: Esteban

## Slide 12: WBS (Work Breakdown Structure)
ISO-PLANE
Projet
Communication
Modélisation 2D
Structure
Aéro
À faire
Fait
Financeur
Ecoles
Industriels
Logo et charte graphique
Cdc
Conception générale
Etude de marché
Dérives
Fuselage
Ailes
Nervure et longeron
Structure générale
Squelette
Matériaux
Volume carburant
Profil d’aile
Dérive
Vitesse/MTOW/
range
Notes: Esteban

## Slide 13: RACI (Responsible Accountable Consulted Informed)
Réalisateur : R
Approbateur : A
Consulté : C
Informé : I
Notes: Esteban

## Slide 14: Diagramme GANTT
Tâches | 2025 | 2026
Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | M
Compréhension générale / Organisation |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Plan 2D |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etude de marché |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sélection matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strucuture générale (Longerons / Squelette) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SDF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revue du prix (Vente / Fabrication) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Outils de direction |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revue avec SQY sur la 3D |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Présentation et finitions |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soutenance de fin de projet |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tâches principales / internes
Tâches externes
Revue de projet
Notes: Esteban

## Slide 15: Nos livrables
Présentation PowerPoint du projet
Soutenance de fin de projet et rapports(PowerPoint / Words)
PLAN 2D, LOGO, calculs (Excel : Cx, Cz, range, géométrie des ailes et autres performances).
Notes: Esteban

## Slide 16: II – Evaluation globale du concept ISO-PLANE
Etude commerciale
Etude technique
16
Notes: Esteban

## Slide 17: 1. Etude commerciale
Etude du marché (Volume / Part)
Avion à comparer
Comparaison des consommations carburants / coûts opérationnels
Comparaison des coûts logistiques
Coût de fabrication initial
Coût de fabrication optimisé
Prévisions des ventes (Estimation)
Seuil de rentabilité
Héritage industriel
Potentiels partenaires industriels
Panorama des constructeurs
Pays intéressants
Financeurs / Investisseurs potentiels
Exemples de missions
Opportunités de marché
Impact coût sur la mission principale
Impact coût sur la mission secondaire
Prix massique
Bilan carbone
Avantage : ISO-PLANE
Recherche sur le logo
17
Notes: Lucas

## Slide 18: Etude de marché (Volume / Part)
Source : ISO-PLANE Soutenance Finale 2025 (BDX2 – ESTACA / ENSTA)
Transport aérien : Volume très faible mais concentré sur des biens à haute valeur ajoutée (Electronique, pharmaceutique, défense, urgent)
Notes: Lucas

## Slide 19: Avion à comparer
Modèle |  | C27J | C130 | A400M | Q400 | ISO-PLANE
MTOW (t) |  | 31,8 | 79,4 | 141 | 29,6 | 30
Range avec charge | km | 1 850 | 4 150 | 3 850 | 4 850 | 2 537
 | t | 11,5 | 19 | 37 | 8,67 | 8
Vitesse de croisière (km / h) |  | 590 | 650 | 780 | 667 | 590
Motorisation (ch) |  | 2 X AE 2100D2 4700 ch | 2 X AE 2100D3 4600 ch | 4 X TP400-D6 11 260 ch | 2 X PW150A 10 060 ch | 2 X PW150A 10 060 ch
Notes: Lucas

## Slide 20: Comparaison des consommations carburants / coûts opérationnels
Chart: Coût opérationnels
| Coût carburant (€ / h) | Coût entretien (€ / h) | Coût équipage (€ / h) | Assurance (€ / h) | Frais aéroport / Taxes (€) | Total (€ / h)
C27J | 1750 | 2500 | 750 | 750 | 1700 | 7450
C130 | 3000 | 4500 | 750 | 1400 | 4000 | 13650
A400M | 5625 | 10000 | 1200 | 3000 | 7500 | 27325
Q400 | 1250 | 1550 | 500 | 100 | 1700 | 5100
ISO-PLANE | 1275 | 1550 | 500 | 100 | 1700 | 5125
Positionnement consommation carburant : Q400 < ISO-PLANE < C27J
Positionnement coûts opérationnels total : Q400 ≤ ISO-PLANE < C27J
Notes: Lucas

## Slide 21: Comparaison des coûts logistiques
Positionnement coûts logistiques total : Q400 < C27J < ISO-PLANE
Chart: Comparaison totale
| Total (€ / h / t)
C27J | 65.2174
C130 | 70
A400M | 71.6216
Q400 | 56.6667
ISO-PLANE | 68.125
Chart: Comparaison détaillée des coûts logistiques
| Infrastructure au sol (€ / h) | Matériel & GSE (€ / h) | Personnel sol (€ / h)
C27J | 275 | 275 | 200
C130 | 500 | 550 | 350
A400M | 1100 | 900 | 650
Q400 | 200 | 150 | 160
ISO-PLANE | 200 | 225 | 120
Notes: Lucas

## Slide 22: Coût de fabrication initial
A RETENIR : Répartition des parts ISO-PLANE cohérentes par rapport avec un projet existant
Chart: 
| Moteurs & Nacelles | Cellules & Structures primaires | Main d'œuvre d'assemblage | Systèmes & Environnement | Avionique & Electronique | Train d'atterrissage | Essais / Finition Peinture / Outillage amorti | Marge du constructeur interne / logistique
Part ISO-PLANE (%) | 22 | 28 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 14
Chart: 
| Moteurs & Nacelles | Cellules & Structures primaires | Main d'œuvre d'assemblage | Systèmes & Environnement | Avionique & Electronique | Train d'atterrissage | Essais / Finition Peinture / Outillage amorti | Marge du constructeur interne / logistique
Part C27J (%) | 25 | 23 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 18
Notes: Lucas

## Slide 23: Coût de fabrication initial
A RETENIR : ISO-PLANE légèrement plus coûteux que le C27J (Logique car solutions différentes)
3 scénarios (Min / Moyen / Max)
Chart: Coûts de fabrication en fonction du poste C27J
| Moteurs & Nacelles | Cellules & Structures primaires | Main d'œuvre d'assemblage | Systèmes & Environnement | Avionique & Electronique | Train d'atterrissage | Essais / Finition Peinture / Outillage amorti | Marge du constructeur interne / logistique
Coût min (M €) | 4.42 | 3.91 | 2.04 | 2.38 | 2.04 | 0.85 | 0.85 | 0.51
Coût moyen (M €) | 5.98 | 5.29 | 2.76 | 3.22 | 2.76 | 1.15 | 1.15 | 0.69
Coût max (M €) | 7.28 | 6.44 | 3.36 | 3.92 | 3.36 | 1.4 | 1.4 | 0.84
Chart: Coûts de fabrication en fonction du poste ISO-PLANE
| Moteurs & Nacelles | Cellules & Structures primaires | Main d'œuvre d'assemblage | Systèmes & Environnement | Avionique & Electronique | Train d'atterrissage | Essais / Finition Peinture / Outillage amorti | Marge du constructeur interne / logistique
Coût min (M €) | 4.21 | 5.33 | 1.37 | 1.49 | 2.22 | 1.12 | 0.6 | 2.66
Coût moyen (M €) | 5.28 | 6.72 | 1.68 | 1.92 | 2.88 | 1.44 | 0.72 | 3.36
Coût max (M €) | 6.6 | 8.4 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 4.2
Notes: Lucas

## Slide 24: Coût de fabrication initial
A RETENIR : Coût de fabrication cohérent avec le C27J et Q400 (Légèrement supérieur mais pas aberrant au vu de nos solutions techniques)
3 scénarios (Min / Moyen / Max)
Notes: Lucas

## Slide 25: Coût de fabrication initial
3 scénarios (Min / Moyen / Max)
A RETENIR : ISO-PLANE cohérent en termes de marge brute moyenne avec les coûts de fabrication dans la comparaison avec le C27J
Chart: Comparaison ISO-PLANE / C27J
| Coût min (M €) | Coût moyen (M €) | Coût max (M €)
Coût fabrication ISO-PLANE | 19 | 24 | 30
Coût fabrication C27J | 17 | 23 | 28
Prix vente ISO-PLANE | 27.7083 | 35 | 43.75
Prix vente C27J | 24.3913 | 33 | 40.1739
Notes: Lucas

## Slide 26: Coût de fabrication optimisé
Notes: Lucas

## Slide 27: Prévisions des ventes (Estimation)
Chart: Estimation CA réalisé C27J
Cumul de ventes estimée | 0 | 2 | 8 | 18 | 30 | 42 | 53 | 63 | 72 | 80 | 87 | 93 | 99 | 104 | 110
CA estimée (M €) | 0 | 66 | 264 | 594 | 990 | 1386 | 1749 | 2079 | 2376 | 2640 | 2871 | 3069 | 3267 | 3432 | 3630
Début de mise en service : 2006
Coût de fabrication moyen = 23 M €
Prix de vente moyen = 33 M €
A RETENIR : Année n°4 à 10 = Cœur de productivité estimé
Notes: Lucas

## Slide 28: Prévisions des ventes (Estimation)
Chart: Prix de vente min et Coût de fabrication max
Cumul de ventes min | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 50 | 54 | 57 | 60
CA min (M €) | 0 | 30 | 90 | 180 | 300 | 450 | 630 | 810 | 990 | 1170 | 1350 | 1500 | 1620 | 1710 | 1800
Scénario n°1 : Minimum
Risque faible
Montée en cadence lente (6 à 7 ans)
Programme viable mais peu agressif
Marché institutionnel limité
A RETENIR : Objectif de ventes limité mais gain de sécurité
Notes: Lucas

## Slide 29: Prévisions des ventes (Estimation)
Chart: Prix de vente moyen et Coût de fabrication moyen
Cumul de ventes moyenne | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 85 | 93 | 99 | 105 | 110
CA moyen (M €) | 0 | 35 | 140 | 315 | 595 | 945 | 1365 | 1785 | 2205 | 2625 | 2975 | 3255 | 3465 | 3675 | 3850
Risque modéré
Lancement industriellement crédible en lien avec le C27J (110 ex)
Année n°7 à 10 = Cœur de rentabilité
Scénario de préférence par rapport aux investisseurs
Scénario n°2 : Moyen
A RETENIR : Crédible par rapport aux investisseurs
C27J
Notes: Lucas

## Slide 30: Prévisions des ventes (Estimation)
Chart: Prix de vente max et Coût de fabrication min
Cumul de ventes max | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 124 | 134 | 142 | 150
CA max (M €) | 0 | 41 | 205 | 492 | 902 | 1435 | 2050 | 2665 | 3280 | 3895 | 4510 | 5084 | 5494 | 5822 | 6150
Risque élevé
Forte montée en cadence
Capacité industrielle robuste requise
Scénario crédible uniquement avec de l’export massif
Scénario n°3 : Maximum
A RETENIR : Grosse ambition au risque de ne pas atteindre l’objectif
Notes: Lucas

## Slide 31: Prévisions des ventes (Estimation)
Répartition typique observée
  Ingénierie + Essais : 50 – 55 %
  Certification : 10 – 15 %
  Industrialisation : 15 – 20 %
A RETENIR : Répartition des parts ISO-PLANE cohérentes
Chart: Part coûts fixes ISO-PLANE moyen (%)
| Conception & Ingénierie | Prototypes & Essais sol / vol | Industrialisation & Outillages | Certification & Conformité | Lancement commercial & Support initial | Supply chain & Fournisseurs
Part ISO-PLANE moyen (%) | 30 | 23.3333 | 16.6667 | 13.3333 | 10 | 6.6667
Chart: Part coûts fixes C27J moyen (%)
| Conception & Ingénierie | Prototypes & Essais sol / vol | Industrialisation & Outillages | Certification & Conformité | Lancement commercial & Support initial | Supply chain & Fournisseurs
Part C27J moyen (%) | 33.5196 | 19.5531 | 16.7598 | 11.1732 | 11.1732 | 7.8212
Notes: Lucas

## Slide 32: Seuil de rentabilité (Estimation)
Chart: Estimation coûts fixes C27J
| Conception & Ingénierie | Prototypes & Essais sol / vol | Industrialisation & Outillages | Certification & Conformité | Lancement commercial & Support initial | Supply chain & Fournisseurs | Total
Coût min (M €) | 250 | 150 | 120 | 80 | 80 | 50
Coût moy (M €) | 300 | 175 | 150 | 100 | 100 | 70
Coût max (M €) | 350 | 200 | 180 | 120 | 120 | 90
Cumul coûts min (M €) | 250 | 400 | 520 | 600 | 680 | 730
Cumul coûts moy (M €) | 300 | 475 | 625 | 725 | 825 | 895
Cumul coûts max (M €) | 350 | 550 | 730 | 850 | 970 | 1060
A RETENIR :
Héritage industriel fort
Marché militaire captif
Volume suffisant pour amortir les coûts fixes
Notes: Lucas

## Slide 33: Seuil de rentabilité (Estimation)
Chart: Estimations coûts fixes ISO-PLANE
| Conception & Ingénierie | Prototypes & Essais sol / vol | Industrialisation & Outillages | Certification & Conformité | Lancement commercial & Support initial | Supply chain & Fournisseurs | Total
Coût min (M €) | 140 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30
Coût moy (M €) | 180 | 140 | 100 | 80 | 60 | 40
Coût max (M €) | 230 | 200 | 140 | 120 | 50 | 60
Cumul coûts min (M €) | 140 | 240 | 320 | 380 | 420 | 450
Cumul coûts moy (M €) | 180 | 320 | 420 | 500 | 560 | 600
Cumul coûts max (M €) | 230 | 430 | 570 | 690 | 740 | 800
A RETENIR :
Scénario réaliste et max : Niveau de rentabilité meilleure au C27J
Fragile si dérivation des coûts fixes ou si rapport Coûts / Prix de ventes disproportionné
Notes: Lucas

## Slide 34: Héritage industriel
Aeritalia G.222 devenu Alenia G.222
C27J
Client : Armée de l’air italienne (Aeronautica Militare)
1er vol : 1970
Mise en service : 1978
Fin de production : 1993
Retrait progressif : 2000’s
Client : Armée de l’air italienne (Aeronautica Militare)
1er vol : 1999
Mise en service : 2006
Fin de production : En cours
Retrait progressif : Non atteinte à ce jour
Exemple : C27J
34
Notes: Lucas

## Slide 35: Potentiels partenaires industriels
Source : ISO-Plane Soutenance Finale 2025 (BDX2 – ESTACA / ENSTA)
Equipementier
Motoriste
Reprise d’équipements du Q400
Moteur : PW150A
Train d’atterrissage
Équipementiers systèmes : Thales, Collins Aerospace ou Honeywell Aerospace (Systèmes électriques, commandes de vol)
Notes: Max

## Slide 36: Panorama des constructeurs
Airbus / Airbus Defence & Space (Europe)​
  Expérience du transport aérien / militaire (A400M)
Boeing / Boeing Defense, Space & Security (USA)​
  Fabricant majeur d’avions de transport / militaires, plateformes cargo
Lockheed Martin (USA)​
  Très actif dans l’aviation militaire et grande expérience dans les cargos stratégiques
Northrop Grumman (USA)​
  Acteur clé dans le domaine défense / avionique  Collaboration sur les systèmes intégrés
Embraer / Embraer Defensa & Segurança (Brésil)​
  Spécialiste des avions régionaux et militaires, flexible pour des variations de missions
Notes: Max

## Slide 37: Panorama des constructeurs
Leonardo / Leonardo Aircraft (Italie)​
  Actif dans l’aviation militaire et les plateformes de transport léger / moyen
Dassault Aviation (France)​
  Fort savoir-faire en aéronautique, structures composites, systèmes avioniques
Antonov / Ukraine’s Antonov Design Bureau​ (Ukraine)
  Historique constructeur de cargos lourds (An‑124, An‑225) — Expertise en transport
COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)​ (Chine)
  Entreprise de construction d’avions, avec ambition de se diversifier aussi vers le transport lourds / militaire
UAC (United Aircraft Corporation / Russian aerospace group)​ (Russie)
  Groupe russe majeur impliqué dans des avions de transport (Ilyushin Il‑76)
Notes: Max

## Slide 38: Pays avec industrie aéronautique intéressante
Pays​ | Atouts / Motivations potentielles​ | Limites / Obstacles​
Afrique du Sud​ | Industrie aéronautique localisée mais pas constructeur mondial majeur​ | Marchés limités Concurrence internationale​
Argentine​ | Tradition aéronautique mais pas de grand constructeur global​ | Difficultés économiques
Australie​ | Territoire vaste Besoin de logistique interne​ | Coûts élevés
Brésil​ | Possibilité d’extension ou création de filiale dédiée à ce type spécifique​ | Concurrence interne Soutien politique requis​
Chili​ / Colombie | Pays d’Amérique latine avec besoin de couverture de territoires isolés​ | Petits marchés Ressources limitées pour R & D lourde​
Égypte​ | Position stratégique Besoin militaire et civil​ | Contraintes économiques Bureaucratie​
Indonésie​ | Vaste territoire / Besoin logistique Volonté d’industrialisation​ | Dispersion géographique Infrastructures de R & D limitées​
Maroc​ | Croissante industrie aéronautique locale Volonté d’industrialisation​ | Manque d’expérience dans la conception d’avions complets​
Turquie​ | Renforcement de sa filière aéronautique mais pas encore dans tous les secteurs​ | Dépendance technologique pour moteurs et avionique​
Vietnam​ | Développement industriel rapide Position géographique insulaire​ | Coût de la certification Investissement initial élevé​
Notes: Max

## Slide 39: Financeurs / Investisseurs potentiels
Nom / Entité​ | Type / Profil​ | Que peuvent-ils apporter​ ?
CMA CGM Ventures​ | Corporate Venture du groupe CMA CGM​ | Investissement existant dans le transport aérien (Air cargo) et dans l’innovation logistique
Fortress – Transportation & Infrastructure​ | Fonds / Groupe d’investissement spécialisé​ | Investissement dans des actifs essentiels du transport (Aviation, logistique, transport terrestre)
InfraVia Capital Partners​ | Private equity / Infrastructure & Tech​ | Investissement dans les infrastructures et technologies de croissance
Ardian – Infrastructure​ | Grand fonds d’infrastructure européen​ | Investissement dans le transport, l’énergie, les infrastructures critiques​
CION Grosvenor Infrastructure Fund​ | Fonds infrastructure​ | Investissement dans des projets d’infrastructure de grande échelle
Fonds souverains / Fonds stratégiques nationaux​ | (Ex : Fonds d’État, fonds de pension nationaux)​ | Autonomie industrielle ou stratégique​
Fonds d’aérospatial / Défense / Mobilité avancée​ | (Ex : Thales, Safran, Lockheed – affiliés)​ | Expertise aéronautique + Financement
Compagnies aériennes cargo​ | (Ex : FedEx, DHL, Air Cargo majors)​ | Co-investissement dans un avion optimisé pour leur chaîne logistique
Groupes logistiques globaux​ | (Ex : UPS, Maersk, DB Schenker, Kuehne + Nagel)​ | Solution de transport aérien de conteneurs autonome / optimisée
Fond d’investissement “Deep tech / Mobilité du futur”​ | (Ex : Bpifrance, Breakthrough Energy, Fonds clean tech)​ | Innovation technologique, économies d’énergie, nouvelles architectures
Notes: Max

## Slide 40: Exemples de missions
Forces civiles
  Hôpitaux en conteneur
  Aide humanitaire
  Bombardier d’eau
Privé
  Prospection pétrolière
  Logistique
Militaire
  BA105 : Station de contrôle aérien en conteneur, girafe
  Transport logistique
  Transport de systèmes de drones / Tir en conteneur
Notes: Max

## Slide 41: Opportunités de marché
Armées alliées : Membres de l’OTAN / UE, Arabie Saoudite, Inde, Indonésie, pays africains francophones, Egypte, UAE
ONG : Amnesty International, La Croix Rouge…
Différents SDIS : Ministère de l’Intérieur français voir intérêt européen
Sciences / Civil : Logistique de missions de recherches en milieux isolés / hostiles
41
Notes: Max

## Slide 42: Impact coût sur la mission principale – Livraison fret
Chart: Comparaison des coûts opérationnels pour la livraison d'un conteneur sur 1500km
| Carburant | Maintenance | Equipage | Redevances | Administratif | Amortissement | Coûts directs | Coûts indirects | Total (m€)
ISO-PLANE | 2.754 | 15 | 7.2 | 3 | 4 | 1.68 | 33.634
Q400 | 2.7 | 9 | 10.8 | 2 | 2 | 2.025 | 28.525
C27-J | 4.41 | 28 | 12.6 | 4 | 6 | 5.18 | 60.19
C130 | 7.56 | 42 | 12.6 | 6 | 8 | 13.3 | 89.46
A400M | 14.175 | 42 | 16.8 | 8 | 12 | 23.1 | 116.075
Positionnement : Q400 < ISO-PLANE < C27J
Logistique quasi nulle au sol pour ISO-PLANE
Convient parfaitement à la mission
Notes: Max

## Slide 43: Impact coût sur la mission secondaire – Bombardier d’eau
Mission secondaire : Bombardement de 8 t d’eau
Chart: Comparaison des coûts opérationnels de bombardier d'eau pour un vol de 1500km
| Carburant | Maintenance | Equipage | Redevances | Administratif | Amortissement | Coûts directs | Coûts indirects | Total (m€)
ISO-PLANE | 2.754 | 15 | 7.2 | 3 | 4 | 1.68 | 33.634
BERIEV BE-200 | 7.92 | 13.75 | 6.6 | 2 | 2 | 6.4167 | 38.6867
Q400 BE | 2.7225 | 19.25 | 6.6 | 2 | 2 | 1.925 | 34.4975
ISO-PLANE très intéressant face à des appareils de référence
Capacité d’emport limitée à 8 t
Notes: Max

## Slide 44: Prix massique
Chart: Comparaison des prix massiques
| ISO-PLANE | Q400 | C27-J | C130 | A400M
MTOW (€/kg) | 560 | 921.5017 | 1213.1148 | 1196.4736 | 1170.2128
Structurel (€/kg) | 2100 | 3176.4706 | 3217.3913 | 4750 | 4459.4595
A RETENIR :
ISO-PLANE : ~ 1,5x à 2x plus efficace pour l’achat d’une tonne de capacité cargo
Plus faible coût par kg d’avion pour ISO-PLANE  ~ 34 % moins coûteux que le Q400
44
Notes: Max

## Slide 45: Prix massique
Chart: Prix massique pour le transport de fret
| Transport (€/tkm)
ISO-PLANE | 0.11864
Q400 | 0.11906
C27-J | 0.21813
C130 | 0.29231
A400M | 0.22869
A RETENIR :
Coût / t-km : ISO-PLANE similaire au Q400
Efficacité économique
Cohérence architecturale
45
Notes: Max

## Slide 46: Bilan carbone
Chart: Comparaison des émissions de CO2 pour un vol de 1500 km
| ISO-PLANE | Q400 | C27-J | C130 | A400M
Emissions de CO2 (tCO2) | 9.6696 | 9.48 | 15.484 | 26.544 | 49.77
Chart: Bilan carbone pour un vol de 1500 km
| CO2 par tonne transportée (tCO2/t de fret) | CO2 par tonne kilomètre (kgCO2/tkm)
ISO-PLANE | 1.2087 | 0.8058
Q400 | 1.1153 | 0.74353
C27-J | 1.3464 | 0.89762
C130 | 1.3272 | 0.8848
A400M | 1.3451 | 0.89676
ISO-PLANE : 0,8 kgCO2 / tkm
Émissions limitées en vol mais plus faible emport
Émissions / t de fret dans la norme
Notes: Max

## Slide 47: Avantage : ISO-PLANE
A RETENIR :
Prix unitaire légèrement supérieur au C27J et Q400
Ensemble des prix massiques favorables
Option bombardier d’eau viable
Manque à gagner compensé
Bilan carbone satisfaisant
47
Chart: Comparaison économique de l'ISO-Plane
| ISO-PLANE | Q400 | C27-J | C130 | A400M | BERIEV BE-200 | Q400 BE
Coûts opérationnels mission principale (10m€) | 3.3634 | 2.8525 | 6.019 | 8.946 | 11.6075 | 0 | 0
Coûts opérationnels mission secondaire (10m€) | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8687 | 3.4497
Prix massique avion (€/kg) | 1.4333 | 0.9215 | 1.2131 | 1.1965 | 1.1702 | 1.75 | 0.90323
Prix Massique charge utile (€/kg) | 5.375 | 3.1765 | 3.2174 | 4.75 | 4.4595 | 5.8333 | 2.8
Prix massique de transport (€/tkm) | 0.30367 | 0.11906 | 0.21813 | 0.29231 | 0.22869 | 0.33525 | 0.10495
Prix unitaire (10M€) | 4.309 | 2.7 | 3.7 | 9.5 | 16.5 | 7 | 2.8
Notes: Max

## Slide 48: Recherche sur le logo
Schématisation
Branding
Cohérence avec les autres logos et plus visible
Pas trop visible en petit comparé aux autres logos
Aujourd’hui
Notes: Tristan

## Slide 49: 2. Etude technique
Points à retenir
Points clés techniques à résoudre
Logistique de chargement
Etude RDM
Planche de bord
Etude Aéro
Choix cinématique portes de soute
Elaboration des plans
Choix mécanisme portes de soute
Marges positionnement conteneur
Centrage
49
Notes: Esteban

## Slide 50: Points à retenir
Dérive en T
Choix des moteurs
Conception générale du système de levage
Diamètre fuselage
Notes: Esteban

## Slide 51: Points clés techniques à résoudre
Emplanture
Forme ailes
Equipements principaux
Conception détaillée
portes de soute
Notes: Esteban

## Slide 52: Logistique de chargement
Avec camion :
Arrivée du camion chargé du conteneur
Déchargement du camion par les bras robotisés de l’avion
Fermeture de la soute et départ du camion
3,8 m
1,3 m
8,2 m
Notes: Esteban

## Slide 53: Logistique de chargement
En autonomie avec conteneur au sol ou sur béquilles :
Arrivée de l’ISO-PLANE au dessus du conteneur. Ouverture de la soute avant d’être au-dessus du conteneur.
Chargement de l’ISO-PLANE par les bras robotisés
Fermeture de la soute et conteneur
2,5 m
6,01 m
53
Notes: Esteban

## Slide 54: Logistique de chargement
54
Notes: Esteban

## Slide 55: Logistique de chargement
Voiture :
Palette (ou autre)
Arrivée de la voiture à l’arrière de l’ISO-PLANE. Ouverture de la soute.
Sortie des rampes manuellement. Chargement de la voiture. Sur le plancher installé.
Rangement des rampes devant la voiture et fermeture de la soute.
1,6m
4,5m
Dimension max :
55
Notes: Esteban

## Slide 56: RDM : Nos objectifs
Vérifier la forme générale de la structure
  Finaliser la conception détaillée du système de chargement
  Réaliser un synoptique des phases de chargement / déchargement
Valider la structure
  Vérifier le bon nombre de nervure et de longeron dans l'aile
  Vérifier la résistance à l'emplanture de l'aile
  Vérifier le squelette du fuselage pour déterminer précisément si l'avion est capable de supporter un conteneur de 6 / 8 t
Définir les principaux matériaux
  Lien avec la MTOW
Notes: Hugo

## Slide 57
RDM : Squelette
Hypothèses :
Cylindre simple en première approximation pour le fuselage
IMPORTANT : Etat du squelette du fuselage jamais abordé avec précision dans le projet  1ère approche mais plus de précision à venir
57
Notes: Hugo

## Slide 58: RDM : Squelette
ISO-PLANE bien sur la régression linéaire montrant la cohérence de nos calculs
58
Notes: Hugo

## Slide 59: RDM : Squelette
ISO-PLANE très proche de la régression linéaire confirmant en 1ère hypothèse nos calculs
59
Notes: Hugo

## Slide 60: RDM : Squelette
Peau faisant le tour du fuselage  Epaisseur de 1,5 mm en Aluminium 2024-T3 avec un revêtement Alclad
Avantage : Lutte contre la corrosion
Cadres  Aluminium 7075-T
Avantage : Plus rigide et solide que le 2024 (Empêchement d’ovalisation du fuselage)
Lisses  Aluminium 7075-T
Avantage : Meilleur rapport poids / résistance
60
Notes: Hugo

## Slide 61: RDM : Squelette
ISO-PLANE bien sur la régression linéaire montrant la cohérence de nos calculs
61
Notes: Hugo

## Slide 62: RDM : Squelette conclusion
Squelette de fuselage totalement capable de résister à une MTOW de 30 t au sol comme au vol  Dans la norme de ce qui se fait aujourd'hui
Résultat validé sous réserve de changement de longueur de fuselage ou de diamètre de fuselage
36 cadres espacés de 500 mm et 72 lisses espacés de 180 mm
62
Notes: Hugo

## Slide 63: RDM : Dimensionnement des longerons
Hypothèses :
  Profil NACA 4412
  MTOW = 30 t  Caisson de torsion à 2 longerons
  A l'avant de l'aile (15 % - 20 % de la corde moyenne)
  A l'arrière de l'aile (55% - 65% de la corde moyenne)
  Coefficient de sécurité = 1,5
  Matériaux du longeron : Aluminium 7075-T6 avec Re = 500 MPa
63
Notes: Hugo

## Slide 64: RDM : Dimensionnement des longerons
Fichier EXCEL  Calcul de la fluctuation de l'épaisseur de la semelle du longeron et la hauteur du longeron en fonction de :
  Corde
  Profil NACA choisi,
  Longueur de demi-aile
  Matériau utilisé tout en s'assurant de la résistance mécanique
Avantage : Dimensionnement et test de la résistance des longerons des ailes pour tout type de profil NACA et de matériaux
64
Notes: Hugo

## Slide 65: RDM : Dimensionnement des longerons
Calculs RDM tout le long du longeron
Longeron calculé tout en respectant les efforts subits
Avantage : Calculs RDM automatiques et facilement modifiables en fonction des paramètres de l'avion
Géométrie de l'aile |  | Partie spécifique RdM |  | Détermination des semelles |  |  |  | 
x sur la demi envergure | y (cordes) | Moment de flexion | Effort tranchant F | Hauteur longeron | Effort Normal semelles longeron | Section caclulée des semelles | Largeur des semelles | Epaisseur des semelles
en m | en m | en N.m | en N | en m | en N | en mm² | en mm | en mm
0,000 | 3,500 | 2026337 | 328717 | 0,42 | 4859320 | 10123,58 | 150 | 67,49
0,000 | 3,500 | 2026337 | 328717 |  |  |  |  | 
0,000 | 3,500 | 2026337 | 328717 | 0,42 | 4859320 | 10123,58 | 150 | 67,49
1,289 | 3,425 | 1626870 | 291389 | 0,41 | 3987428 | 8307,14 | 150 | 55,38
2,578 | 3,350 | 1274822 | 255130 | 0,40 | 3195042 | 6656,34 | 150 | 44,38
3,866 | 3,275 | 968814 | 219939 | 0,39 | 2484137 | 5175,29 | 150 | 34,50
5,155 | 3,200 | 707470 | 185816 | 0,38 | 1856877 | 3868,49 | 150 | 25,79
5,813 | 3,143 | 590773 | 168799 | 0,37 | 1579185 | 3289,97 | 150 | 21,93
6,472 | 3,085 | 485186 | 152060 | 0,37 | 1321312 | 2752,73 | 120 | 22,94
7,130 | 3,028 | 390525 | 135601 | 0,36 | 1083887 | 2258,10 | 120 | 18,82
7,788 | 2,970 | 306606 | 119419 | 0,35 | 867590 | 1807,48 | 120 | 15,06
8,446 | 2,913 | 233248 | 103517 | 0,35 | 673154 | 1402,40 | 120 | 11,69
9,105 | 2,855 | 170265 | 87893 | 0,34 | 501370 | 1044,52 | 90 | 11,61
9,763 | 2,798 | 117476 | 72548 | 0,33 | 353098 | 735,62 | 90 | 8,17
10,421 | 2,740 | 74695 | 57481 | 0,33 | 229268 | 477,64 | 90 | 5,31
11,079 | 2,680 | 41741 | 42693 | 0,32 | 131014 | 272,95 | 90 | 3,03
11,738 | 2,620 | 18429 | 28183 | 0,31 | 59182 | 123,30 | 90 | 1,37
12,396 | 2,560 | 4577 | 13952 | 0,30 | 15045 | 31,34 | 60 | 0,52
13,054 | 2,500 | 0 | 0 | 0,30 | 1 | 0,00 | 60 | 0,00
65
Notes: Hugo

## Slide 66: RDM : Dimensionnement des longerons
Tracé obtenu automatiquement avec les données de l'avion permettant d'avoir une représentation de l'aile du dessus
Indispensable pour calculer les dimensionnements des longerons
Cassure de l’aile et emplacement de l'ensemble « Moteur + Train »
66
Notes: Hugo

## Slide 67: RDM : Dimensionnement des longerons
1ère visualisation du longeron avec son épaisseur  Variation plus importante en avançant sur la longueur de la demi-aile
67
Notes: Hugo

## Slide 68: RDM : Dimensionnement des longerons conclusion
Longeron dimensionné pour notre avion répété 2 fois
  Avant de l'aile (15 % - 20 % de la corde moyenne)
  Arrière de l'aile (55 % - 65 % de la corde moyenne)
IMPORTANT : Placement des longerons effectué aussi en prenant en compte l'endroit du placement des réservoirs de carburant
68
Notes: Hugo

## Slide 69
RDM : Dimensionnement des longerons conclusion
Au final nous avons créé une étude RDM complète ainsi qu'une détermination des dimensions et caractéristiques du squelette et des longerons.
Avec un comme objectif restant de fixer les matériaux que l'on souhaite utiliser sachant que pour cela il faut simplement rentrer les caractéristiques de notre matériau pour avoir directement les résultats.
69
Notes: Hugo

## Slide 70: Planche de bord
Panel du Spartan C 27-J
Notes: Hugo

## Slide 71
On fait le choix de prend la planche de bord du C27J dans un premier temps , puisqu'elle est adaptée pour tous types de mission militaire comme civil contrairement à celle du Q400
Planche de bord
Planche de bord | C27 | Q400
Mission Militaire | OUI | NON
Mission Civil | OUI | OUI
Notes: Hugo

## Slide 72: Planche de bord
Équipements de communications
  2 ou 4 ARC-210 VHF/UHF radios (Collins Aerospace)
  1 HF radio with voice and data link capability (Collins aerospace, Honeywell, BAE systems)
  1 INMARSAT SATCOM with voice and data link capability (Collins aerospace, Cobham, Gilat)
  1 VHF / UHF Direction Finder (DF) (Collins Aerospace DF-500, Alataris, Cobham)
  Digital Audio Inter-Communication System (ICS) (L3Harris, SCI technology)
  Secure Voice (option).(Thales, L3Harris)
Notes: Hugo

## Slide 73: Planche de bord
Équipements de navigation
  Dual redundant Flight Management System
  2 Embedded GPS/INS with Precise Positioning Service (PPS)(*) and Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM)(*)
  2 TACAN (DME)
  2 VOR / ILS / MB
  Low Frequency ADF
  2 Distributed Air Data Systems (DADS)
  Dual Radar Altimeter
  Terrain Awareness Warning System (TAWS)
  Digital Map (Option)
Notes: Hugo

## Slide 74: Planche de bord
Autres Équipements
  2 Digital Autopilot – Flight Director Systems with autothrottle
  Identification Friend or Foe (IFF) Transponder with Modes
  I and II and Enhanced Mode S (Option : Mode 4)(*)
  Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS)
  II (Aural and Visual Identification)
  Recording Systems (FDR, CVR, DS-DTU)
  5 Colour Multipurpose Display Units (CMDU)
  2 Multifunction Control & Display Units (MCDU) with Automatic dependent surveillance
  Addressed (ADS-A) functionality
  2 Head Up Displays (HUD) (Option)
Notes: Hugo

## Slide 75: Nos objectifs AERO
Vérifier la forme générale de l’avion
Étude du profil de l’aile (Vérification)
Revoir la forme du nez
Réflexion sur l’ajout de flaps (Commande de direction) et winglets
Vérification du volume de l’aile pour le carburant
Vérification de la hauteur des ailes
Vérification de la taille de la dérive
Performances de vol : Vitesse, range, MTOW, Charge utile, Cz, Cx
Notes: Pierre

## Slide 76: Comparaison technique
Range cohérente en rapport à sa MTOW
Conclusion :
Paramètres :
Comparaison de la range
Ici on veut vérifier la range de l’iso-plane en
en fonction de la MTOW. La range de
l’iso-plane est liée à la charge utile de notre
avion.
76
Chart: Comparaison du range
| 31.8 | 29.6 | 30
 | 1850 | 4850 | 2536.9758
Notes: pierre

## Slide 77: Comparaison technique
Notre Cz est plus faible que celui
estimé par la courbe de tendance
.
Ainsi il est plus cohérant de prendre un Cz = 0,65
plutôt que celui calculé
Conclusion :
Paramètres :
Comparaison du Cz
77
Chart: Comparaison du Cz
| 31.8 | 29.6 | 30
 | 0.69092 | 0.65497 | 0.48048
Notes: pierre

## Slide 78: Comparaison technique
On trouve par calcul un Cx = 0,022 à l’aide de la polaire
contre un Cx = 0,048 par estimation avec les autres avions.
On gardera le Cx estimé, qui est plus cohérent.
Cx trouvé par calcul à été déterminé
à partir de la polaire et le Cx estimé est
une fonction directe de la MTOW
Paramètres :
Conclusion :
Comparaison du Cx
78
Chart: Comparaison du Cx
| 31.8 | 29.6 | 30
 | 0.048869 | 0.046449 | 0.021765
Notes: pierre

## Slide 79: Comparaison technique
La charge utile est assez cohérente
Conclusion :
Paramètres :
Le cahier des charges nous impose
une charge utile de 8 tonnes due à
la présence du conteneur.
Comparaison de la charge utile
79
Chart: Comparaison de la charge utile
| 31.8 | 29.6 | 30
Emport (t) | 11.5 | 8.67 | 8
ISO-PLANE
Notes: pierre

## Slide 80: Comparaison technique
Surface estimée à partir de référence comme le Q400 ou d’autres pour leurs formes d’ailes
Conclusion :
Comparaison de la surface alaire
80
Chart: Comparaison de la surface alaire
| 31.8 | 29.6 | 30
 | 82 | 63 | 62.8935
Paramètres :
Estimation de la range en fonction de la MTOW
Notes: pierre

## Slide 81: Choix du profil
Donnés servant a déterminer le profil:
  Mcroisière = 0,518
  Non prise en compte des effets supersoniques locaux sur les ailes
  Surface alaire = 62,9 m2
Cz = 0,48
Cela impose un profil d’aile qui a comme caractéristiques de 0 lift angle de
0 = - 5,06 pour voler avec un angle d’attaque nul
-0,201643839
-0,201643839
En comparant avec des avions similaires on trouve le Cz suivant :
Cz = 0,65
Détail des calculs : conf Excel
81
Notes: pierre

## Slide 82: Choix du profil
Profil NACA 44XX , 0exp environ entre -4 ° et -5 ° selon le nombre de Reynolds
Détermination de l’épaisseur relative :
Epaisseur relative final :
82
Notes: pierre

## Slide 83: Choix du profil
Être en accord avec les plans 3D de SQY  Epaisseur relative des ailes ne variant pas le long de celles-ci :
  Choix de prendre la moyenne de l’épaisseur relative au niveau de l’emplanture et du saumon
  Choix d’une épaisseur relative de 15 % est parfaitement en accord avec les avions similaires
Forme du profil :
83
Notes: pierre

## Slide 84: Choix du profil
En quoi ce profil est adapté à ISO-PLANE ?
  Epaisseur permettant d’avoir un avion sécurisé avec décrochage lent
  Grâce à l’épaisseur importante du profil (15 %)  Angle de décrochage élevé
  Permettant à ISO-PLANE de voler à basse vitesse  Nécessaire pour se poser sur des petites pistes ou pour sa fonction de canadair
  Caractéristiques rendant l’avion très maniable et répondent au cahier des charges
84
Notes: Pierre

## Slide 85: Choix cinématique portes de soute
Plans 2D des années précédentes  2 cinématiques possibles
Non retenue
Retenue
85
Notes: Tristan

## Slide 86: Choix mécanisme portes de soute
Elaboration des plans 2D pour le système le plus simple :
  Détermination des côtes imposées :
    40 cm de garde au sol lorsque les portes sont ouvertes
    Diamètre fuselage : 4,2 m
    Dimensions conteneur
    Hauteur de l’ensemble moteur/train d’atterrissage du Q400 : 4 m
  Vérification des dièdres par le tracer des plans :
    Dièdres pas trop importants
Sol
86
Notes: Tristan

## Slide 87: Premiers plans : Décembre 2025
Seulement 20 cm !
87
Notes: Tristan

## Slide 88: Premiers plans : Décembre 2025
88
Notes: Tristan

## Slide 89: Améliorations : Janvier 2026
NACA 0010  NACA 4415 et prise en compte de la résultante du dièdre
89
Notes: Tristan

## Slide 90: Améliorations : Janvier 2026
Elaboration des plans des autres vues
90
Notes: Tristan

## Slide 91: Améliorations : Janvier 2026
Elaboration des plans des autres vues
91
Notes: Tristan

## Slide 92: Améliorations : Février 2026
Emplanture plus réaliste : ajout des caissons latéraux et d’un caisson central
Optimisation de la marge
Dièdres plus faibles
92
Notes: Tristan

## Slide 93: Améliorations : Mars 2026
Simplification du premier tronçon de l’aile
93
Notes: Tristan

## Slide 94: Améliorations : Mars 2026
Modification de l’emplacement des caissons
94
Notes: Tristan

## Slide 95: Améliorations : Mars 2026
Mise au point fonctionnement porte de soute arrière style C5 Galaxy
95
Notes: Tristan

## Slide 96: Améliorations : Mars 2026
Détail fonctionnement plancher
Stockage des planches
Stockage des poutres
Rail pour les poutres
96
Notes: Tristan

## Slide 97: Plans finaux : Mai 2026
Décalage des vérins vers la droite
Décalage des renforts vers la droite
Plateforme de passage amovible
Faible dièdre positif  meilleure stabilité
Optimisation de la marge de passage du conteneur dans la soute
97
Notes: Tristan

## Slide 98: Plans finaux : Mai 2026
Stockage des planches
Stockage des poutres
Rail pour les poutres
98
Notes: Tristan

## Slide 99: Plans finaux : Mai 2026
Rails guides pour les vérins
Poutres
Moteur
Aile
Nez
Queue
Conteneur
99
Notes: Tristan

## Slide 100: Mécanisme porte de soute retenu par le Lycée Diderot
Vérin choisie: HMI-2603121922076
Porte
Fuselage
100
Notes: Tristan

## Slide 101: Marges en translation
(mm)
Ouverture
Conteneur
Nez
Positionnement idéal 0° -> +/- 20cm de chaque côté
101
Notes: Esteban

## Slide 102: Marges en rotation
Condition :
  Centré
Angle max : 3,841°
102
Notes: Esteban

## Slide 103: Marges en rotation et translation à l’arrière
Conditions :
  Max en arrière longitudinalement
  Centré dans la largeur
Angle max : 3,639 °
103
Notes: Esteban

## Slide 104: Marges en rotation et translation à l’avant
Conditions :
  Max en avant longitudinalement
  Centré dans la largeur
Angle max : 3,841°
104
Notes: Esteban

## Slide 105: Marges avec données
Il faut viser au centre à 20 cm près et avec +/- 3,8° par apport à l’axe avion
105
Notes: Esteban

## Slide 106: Centrage simplifié Q400
Toutes le marges sont bien comprises entre 0 et 5 % la méthode est donc vérifiée
106
Notes: Esteban

## Slide 107: Centrage simplifié ISO-PLANE
Toutes le marges sont bien comprises entre 0 et 5 % sauf à l’atterrissage.
107
Notes: Esteban

## Slide 108
Centrage simplifié ISO-PLANE
Ici les marges statiques à 20,40,60 % de fuel ne sont pas comprises entre 0 et 5 % mais ce problème n'est pas alarmant aux vues de nos approximations
108
Notes: Hugo

## Slide 109: III – Bilan
109
Nos contributions au projet :
  Etude de marché approfondi
  Logo
  Etude RDM
  Etude aérodynamique
  Elaboration de plans détaillés
  Centrage
Ce qu’il reste à faire :
  Approfondir l’étude RDM (MEF)
  Approfondir l’étude aéro (CFD)
  Plus de détails sur les étapes et performances de vol (décollage, palier, atterrissage)
Notes: Esteban

## Slide 110: Nos ressources détaillées
Aircraft Characteristics : https://gofile.me/7zaAa/YHXkWYhXe
  Dimensions globales
  Gardes au sol
  Plans 2D
  Modélisations 3D
  Performances aérodynamiques
  Logistique (en vol/au sol)
Commercial Study : https://gofile.me/7zaAa/SCntGgCwX
  Étude de marché
  Comparaison technique
  Analyse des coûts
  Prévisions de ventes et profitabilité
  Bilan carbone
Excel paramétré : https://gofile.me/7zaAa/aHzvUAm9j
110
Notes: Max

## Slide 111: Organisation des réunions
Date | Horaire
01/10/25 | 17h – 18h
09/10/25 | 20h – 21h
16/10/25 | 20h – 21h
28/10/25 | 13h – 14h
07/11/25 | 14h – 15h
12/12/25 | 9h – 10h
Soutenance S1 16/01/26 | 10h10 – 11h10
13/02/26 | 11h – 12h
06/03/26 | 14h – 15h
03/04/26 | 16h15 – 17h15
20/04/26 | 15h – 16h
Soutenance S2 11/05/26 | 11h – 12h